Назначение:

Средство Альгицид предназначено для уничтожения водорослей в бассейнах и пре-
дупреждения их образования. Рекомендуется применять в составе комплексной обработки
воды бассейнов.
Альгицид совместим с любыми фильтровальными установками, не изменяет уровень рН
воды. Совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, исполь-
зуемыми в бассейнах.

Способ применения:

Альгицид добавляют в воду после заполнения бассейна и проведения комплексной обра-
ботки.
В начале комплексной обработки необходимо отрегулировать уровень рН до значения
7,2-7,4. Затем необходимо провести обеззараживание воды хлорсодержащими препаратами
и вновь отрегулировать уровень рН до значения 7,0-7,4. После обработки воды бассейна
Альгицидом, при необходимости (при наличии взвешенных частиц в воде бассейна) проводят обработку воды Коагулянтом.

Обработку бассейна следует проводить в отсутствие купающихся, для открытых водое-
мов - предпочтительно в вечернее время. Если нет необходимости в обработке воды Коагулянтом, то через 10 минут после введения Альгицида, можно разрешить купание.
Необходимое количество препарата можно развести водой в отдельной емкости, после
чего вылить непосредственно в воду бассейна.

Регулярная профилактическая обработка:

вносится непосредственно в бассейн при включенной фильтрации
В начале
сезона:
0,2 л (0,2 кг )
на 10 м3

0,5 л (0,5 кг)
на 25 м3

1,0 л (1,0 кг)
на 50 м3

2,0 л (2,0 кг)
на 100 м3

Каждую
неделю:

0,1 л (0,1 кг)
на 10 м3

0,25 л (0,25 кг)
на 25 м3

0,5 л (0,5 кг)
на 50 м3

1,0 л (1,0 кг)
на 100 м

Данная дозировка считается базовой и может меняться в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей бассейна и климатических условий.
Необходимо повышать дозу:
- при большом количестве купающихся;
- при высокой температуре воздуха;
- при обильных дождях.
Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов увеличить дозу в 2 раза
или замерить рН и при его значении более 7,6 применить «Регулятор рН-минус» до дости-
жения значения рН 7,2

Очистка зелёной воды:

- отрегулировать рН до 7,0-7,4, затем внести препарат в количестве 0,4 л (0,4 кг) на 10 м3
воды;
- при высокой засоренности водорослями провести ударную обработку хлорным дезин-
фектором.
«Шоковую» обработку необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет
прозрачной.

Профилактическая обработка опорожнённого бассейна:

- обработать стенки бассейна, желоба, донные сливы и др. детали растворенным в воде
препаратом из расчета 1 л (1,0 кг) альгицида на 10 литров воды;
- оставить действовать на 1 -2 часа, затем ополоснув чистой водой, наполнить бассейн.
Рекомендуется применять в сочетании с окисляющими препаратами.
Допускается выпадение незначительного осадка.